## Slide 1
Departamento de Engenharia da Computação e Automação Industrial (DCA)
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
SNMP Gateway CCN: Uma proposta de arquitetura
para gerência de redes orientadas a conteúdo
interoperável com sistemas legados
Aluno:
Marciel de Lima Oliveira
Orientador:
Prof. Dr. Christian Esteve Rothenberg
Defesa da Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação
como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Engenharia Elétrica

## Slide 2: Agenda
Introdução
Motivação e Objetivos
Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Trabalhos relacionados
NONM: Projeto e arquitetura para gerência de redes orientadas a conteúdo
  Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
  Implementação
Avaliação experimental
Conclusões, Trabalhos futuros e Contribuições
Publicações e Submissões

## Slide 3
Introdução

## Slide 4: Introdução
A infraestrutura de Redes das grandes operadoras de Telecom são compostas por:
Plano de Gerência.
Plano de Controle.
Plano de Dados.

## Slide 5: Introdução
Plano de Gerência
Funciona sob regime 24/7 através dos Centros de Operações (NOCs).
A comunicação entre os sistemas de gerência e os equipamentos gerenciados é feita através de uma rede dedicada chamada DCN (Data Communication Network).

## Slide 6: Introdução
Network Elements
Network Elements
Network Operations
Center (NOC)
Core
Optical Network
Infraestrutura do
Plano de Gerência
Aggregation
Network
Access
Network
Network Elements
Network Management
System (NMS)
Data
Communication
Network
(DCN)

## Slide 7: Introdução
Redes Orientadas a Conteúdo (ROCs)
O conteúdo é o elemento central das redes.
Substitui o foco de “onde” para “o quê”.

## Slide 8: Introdução
Pesquisas e marcos históricos
CCN: apresenta uma estrutura hierárquica
para nomes semelhante às URLs.
DONA: utiliza o mecanismo de nomeação plana e funções de hash criptográfico.
LIPSIN: possui uma arquitetura que identifica os enlaces
pelo nome ao invés dos pares de endereços fim a fim.
Cisco Acquires PARC’s
Content Centric Networking (CCN) Platform
2017
2009
2009
2007

## Slide 9
Motivação e Objetivos

## Slide 10: Motivação e Objetivos
Carência de paradigmas adequados à gerência de redes orientadas ao conteúdo.
Experimentar gerência de redes orientadas a conteúdo com o uso de protocolos e arquiteturas de gerência utilizados nas redes tradicionais tais como; TL1, REST, NETCONF/Yang, SNMP, CLI e WEB UI.

## Slide 11: Motivação e Objetivos
A arquitetura CCN (Content-Centric Networking) adotada como referência nesse trabalho.
SNMP Gateway e a arquitetura NONM (Named-Oriented Network Management) para compatibilizar a gerência tradicional baseada no protocolo SNMP com a gerência de redes CCN.

## Slide 12: Motivação e Objetivos
O trabalho tem como proposta a modelagem de um Gateway de mensagens SNMP para configuração e monitoramento de elementos CCN nativos.
TL1 / REST / NETCONF / SNMP / CLI / WEB UI
SNMP Gateway CCN
Rede CCN
Rede IP

## Slide 13
Fundamentos teóricos:
CCN e SNMP

## Slide 14: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Características do modelo CCN
A arquitetura CCN tem como foco o conteúdo independente da sua localização, diferente das redes atuais onde o foco está na camada IP.
IP
address

## Slide 15: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Características do modelo CCN
Dois tipos de pacotes:
Interest Packet
Data Packet
Content Name
Selector
Nonce
Content Name
Signature
Signed Info
Data

## Slide 16: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Características do modelo CCN
Tabelas dos nós CCN (CS, PIT e FIB).
Content Store (CS): buffer de memória para cache de dados.
Pending Interest Table (PIT): registra pacotes de interesse não satisfeitos/pendentes.
Forward Information Base (FIB): tabela de encaminhamento baseada em nomes hierárquicos.

## Slide 17: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Características do modelo CCN
V. Jacobson, D.K. Smetters, J.D. Thornton, M.F. Plass, N.H. Briggs, and R.L. Braynard,
“Net- working Named Content,” In CoNEXT’ '09, Rome, Italy, Dec. 2009.

## Slide 18: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Características do protocolo SNMP
Entidade gerenciadora ou Gerente NMS.
Dispositivo ou elemento gerenciado.
Protocolo de gerenciamento de rede.
Notes: roteiro para o público, você pode repita este slide de Visão Geral por toda a apresentação, realçando o tópico específico que você discutirá em seguida.

## Slide 19: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Características do protocolo SNMP
Relacionamento de gerente, agente e objetos gerenciados.
notificações
ações
Agente
Gerente
protocolo
requisições/controle
respostas/notificações
MIB
Obejetos
Gerenciados

## Slide 20: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
MIB
GetRequest
GetResponse
GetNextRequest
GetResponse
Gerente
Agente
GetBulktRequest
GetResponse
SetRequest
SetResponse
Trap
Porta
162
Porta
161
Porta
161
Características do protocolo SNMP
Mensagens entre Gerente e Agente, portas 161 e 162.

## Slide 21: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Protocolo SNMP e MIB
Relacionamento de gerente e agente baseado em TCP/IP.
SNMP
UDP
IP
LINK
GERENTE
SNMP
UDP
IP
LINK
AGENTE / (MIB)
MENSAGENS SNMP
SERVIDOR
DE GERÊNCIA
ELEMENTO
GERENCIADO

## Slide 22: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Protocolo SNMP e a MIB
MIB (Management Information Base) é a base de
informação para organização dos objetos gerenciados.
Os objetos da MIB são nomeados e organizados de forma hierárquica, onde cada ramo da árvore possui um nome e um número OID (Object Identifier).

## Slide 23: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Root-Node
ccitt(0)
iso(1)
joint(2)
org(3)
dod(6)
internet(1)
directory(1)
mgmt(2)
experimental(3)
private(4)
mib-2(1)
at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6)
udp(7)
egp(8)
transmission(10)
snmp(11)
interfaces(2)
system(1)
Características do modelo SNMP
Sub-árvore da MIB

## Slide 24
Trabalhos relacionados

## Slide 25: Trabalhos relacionados
Funcionalidades | Networking Mo- nitoring Tool for CCN | Securing Building Management Systems Using Named Data Networking | SNMP Gateway CCN
Modelo hierárquico para consulta de objetos | SIM | SIM | SIM
Define uma MIB CCN | SIM | NÃO | SIM
Agente e gerência de nós CCN nativos | NÃO | NÃO | SIM
Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN | NÃO | NÃO | SIM

## Slide 26
NONM: Projeto e arquitetura para gerência de redes orientadas a conteúdo

## Slide 27: NONM: Projeto e arquitetura para gerência de redes orientadas a conteúdo
Protocolo SNMP como primeira proposta NONM
CCN MIB
Composta por:
- Objetos com informações de Sistema do nó.
- Objetos exclusivos para tratar características do nó CCN.

## Slide 28: NONM: Projeto e arquitetura para gerência de redes orientadas a conteúdo
A MIB CCN está posicionada na mesma hierarquia da MIB-2.

## Slide 29: NONM: Projeto e arquitetura para gerência de redes orientadas a conteúdo
MIB CCN

## Slide 30: NONM: Projeto e arquitetura para gerência de redes orientadas a conteúdo
Estratégias para mapeamento das operações básicas do SNMP
Componentes da ferramenta SNMP Gateway CCN
SCNT (SNMP Content Network Translation): arquitetura para tradução das mensagens.
AGENTE SNMP: responsável por mapear as consultas SNMP feitas aos objetos (OIDs) da MIB CCN para pacotes de Interesse que serão encaminhados para a rede CCN.
MIB CCN: Modelada para gerenciamento dos elementos de rede CCN.
AGENTE CCN: responsável por gerar os conteúdos mapeados de acordo com a MIB CCN, que serão encaminhados para o SNMP Gateway no formato de pacotes de dados (nativo CCN) como resposta às solicitações dos pacotes de Interesse.

## Slide 31: NONM: Projeto e arquitetura para gerência de redes orientadas a conteúdo
Estratégias para mapeamento das operações básicas do SNMP
SNMP
UDP
IP
LINK
GERENTE
(NMS)
SNMP
UDP
IP
LINK
AGENTE SNMP
(MIB CCN)
MENSAGENS
SNMP
LINK/FACE
PROCESSO DE MAPEAMENTO
TRADUÇÃO
SCNT
SERVIDOR
DE GERÊNCIA
LINK/FACE
AGENTE CCN
NE
CCN
SNMP GATEWAY CCN
ELEMENTO
GERENCIADO
CCN NATIVO
MENSAGENS
CCN
PILHA
CCN

## Slide 32: NONM: Projeto e arquitetura para gerência de redes orientadas a conteúdo
Nomeação e descoberta dos nós
Nomeação e descoberta pode ser feita de forma hierarquica de acordo com o nome/label para localização do nó na rede, como por exemplo: “/<network>/site/<ne>/”.
A K MMahmudul Hoque, Syed Obaid Amin, Adam Alyyan, Beichuan Zhang, Lixia Zhang,
Lan Wang, “NLSR: Named-data Link State Routing Protocol,” In Sigcomm 2013, Hong Kong , Ag. 2013.

## Slide 33: NONM: Projeto e arquitetura para gerência de redes orientadas a conteúdo
Nomeação e
descoberta dos nós
NE1
CCN
NE2
CCN
NE3
CCN
FEEC
IC
Unicamp
Tabela dinâmica no gateway com label/nomes dos nós CCN
SNMP
Gateway
CCN
NE1
CCN
NE3
CCN
NE2
CCN
LabelNome
/unicamp/feec/ne1
/unicamp/feec/ne2
/unicamp/feec/ne3
/unicamp/ic/ne1
/unicamp/ic/ne2
/unicamp/ic/ne3

## Slide 34: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Descrição das operações básicas do SNMP
GET: faz a leitura do valor de uma ou mais instâncias de objetos da MIB.
GET-NEXT: faz a leitura do valor da próxima instância de objetos da MIB na lista da tabela.
GET-BULK: faz a leitura dos valores em grandes blocos de dados, valores em uma grande tabela.
SET: define/altera o valores de uma ou mais instâncias de objetos da MIB.
TRAP: informa um evento ao gerente.

## Slide 35: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN (tradução SCNT)
- Mapeamento SCNT: Consulta

## Slide 36: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN (tradução SCNT)
- Mapeamento SCNT: Resposta

## Slide 37: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Mapeamento para CCN
(Interest /NE2/ccnSystem/ccnsysUptime)
SNMP GET Request
OID 1.3.6.1.2.1.100.1.2
(ccnSystem/ccnsysUptime)
(Data /NE2/ccnSystem/ccnsysUptime)
GET Response
(ccnSystem/ccnsysUptime)
(Data /NE2/ccnSystem/ccnsysUptime)
conteúdo
armazenado em
cache
Operação GET
NE2(CCN)
Gerente
(NMS)
SNMP Gateway
CCN
possui o conteúdo
solicitado
não possui o
conteúdo solicitado
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
NE1(CCN)

## Slide 38: Implementação
Visão geral da ferramenta SNMP Gateway CCN
SNMP Messages
SNMP Gateway CCN
SNMP
AGENT
(CCN-MIB)
OIDs Mapping
CCN
MANAGER
(CCNping
CLIENT)
NMS
SERVER
(SNMP)
CCN
AGENT
(CCNping
SERVER)
CCN Messages

## Slide 39: Implementação
Aquisição de dados para uso do Agente CCN (nativo)

## Slide 40: Implementação
Visão detalhada da ferramenta SNMP Gateway CCN no ambiente Mini CCNx

## Slide 41
Avaliação experimental

## Slide 42: Avaliação experimental
Ambiente funcional

## Slide 43: Avaliação experimental
Topologia de referência

## Slide 44: Avaliação experimental
Testes funcionais como Prova de Conceito
Teste funcional da operação SNMP GET

## Slide 45: Avaliação experimental
Testes funcionais como Prova de Conceito
Teste funcional da operação SNMP GET

## Slide 46: Avaliação experimental
Testes funcionais como Prova de Conceito
Teste funcional da operação SNMP GET

## Slide 47: Avaliação experimental
Testes funcionais como Prova de Conceito
Teste funcional da operação SNMP GET

## Slide 48: Avaliação experimental
Testes funcionais como Prova de Conceito
Teste de múltiplas consultas com a operação SNMP WALK
Consulta SNMP WALK ao elemento de rede r6.

## Slide 49: Avaliação experimental
Testes funcionais como Prova de Conceito
Teste de múltiplas consultas com a operação SNMP WALK
Consulta SNMP WALK ao elemento de rede r9.

## Slide 50: Avaliação experimental
Testes funcionais como Prova de Conceito
Teste de múltiplas consultas com a operação SNMP WALK
Consumo de banda SNMP WALK r6 e r9, cenários com e sem cache.

## Slide 51
Conclusões, Trabalhos futuros e Contribuições

## Slide 52: Conclusões
A arquitetura apresenta a possibilidade de tornar os sistemas convencionais de gerência de redes baseados no protocolo SNMP, compatíveis com novos sistemas e paradigmas.
Carência de soluções para gerência de redes orientadas a conteúdo e serve como facilitador no processo de migração das plataformas legadas.
Promete reduzir ou eliminar custos com planejamento e controle de endereçamento IP no plano de gerência.

## Slide 53: Trabalhos futuros
Completude das limitações funcionais da ferramenta, como; operações SET e TRAP, topologia estática.
Criação de um Gerente CCN nativo além do Agente CCN já proposto.
Explorar aspectos de segurança e robustez em sistemas de gerência de redes orientada à conteúdo.

## Slide 54: Contribuições
Arquitetura NONM e o mecanismo de tradução SCNT.
Modelagem da MIB CCN.
Agente CCN nativo.
Ferramenta SNMP Gateway CCN que permite experimentar gerência de redes orientada a conteúdo.

## Slide 55
Publicações

## Slide 56: Publicações
SBRC-2014 (publicado)
  Wp2p+ 2014 - Workshop de Redes P2P, Dinâmicas, Sociais e Orientadas a Conteúdo, na XXXII edição do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC), realizada em Maio de 2014 em Florianópolis SC, com o título SNMP Proxy CCN: Uma proposta de arquitetura para gerência de redes orientadas a conteúdo interoperável com sistemas legados.
SBRC-2017 (submetido)
  Salão de Ferramentas, na XXXV edição do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC), que será realizada em Maio de 2015 em Belém – Pará, com o título SNMP Gateway CCN: Software de gerência de redes orientadas a conteúdo interoperável com sistemas legados.

## Slide 57: Perguntas?

## Slide 58
Backup

## Slide 59: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Características do modelo CCN
Dois tipos de pacotes: Interest e Data.
V. Jacobson, D.K. Smetters, J.D. Thornton, M.F. Plass, N.H. Briggs, and R.L. Braynard,
“Net- working Named Content,” In CoNEXT’ '09, Rome, Italy, Dec. 2009.

## Slide 60: Fundamentos teóricos: CCN e SNMP
Características do modelo CCN
V. Jacobson, D.K. Smetters, J.D. Thornton, M.F. Plass, N.H. Briggs, and R.L. Braynard,
“Net- working Named Content,” In CoNEXT’ '09, Rome, Italy, Dec. 2009.

## Slide 61: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Operação GET
NE1
CCN
Mapeamento para CCN
Interest /NE1/ccnSystem/sysUpTime
Host Gerente inicia a consulta e gera uma mensagem SNMP GET Request
para “ccnSystem/sysUpTime” OID (1.3.6.1.2.X.1.3)
SNMP Gateway CCN converte a mensagem para um pacote de interesse “/label_NE1/ccnSystem/sysUpTime”
SNMP Gateway CCN envia o pacote de interesse para a rede de elementos CCN
NE2
CCN
SNMP GET Request
OID - ccnSystem/sysUpTime
Host
Gerente
SNMP Gateway
CCN

## Slide 62: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Mapeamento para CCN
Interest /NE1/ccnSystem/sysUpTime
Data /NE1/ccnSystem/sysUpTime
O elemento NE1 tem o conteúdo “/label_NE1/System/sysUpTime”
O elemento NE1 responde a requisição com a mensagem de dados
possui o conteúdo
solicitado
SNMP GET Request
OID - ccnSystem/sysUpTime
Operação GET
NE1
CCN
NE2
CCN
Host
Gerente
SNMP Gateway
CCN

## Slide 63: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
(Data /NE1/ccnSystem/sysUpTime)
O SNMP Gateway CCN converte a mensagem de dados “/label_NE1/System/sysUpTime”
para uma mensagem SNMP GET Response que é encaminhada para o Host Gerente
GET Response
OID - System/sysUpTime
possui o conteúdo
solicitado
Operação GET
Mapeamento para CCN
Interest /NE1/ccnSystem/sysUpTime
SNMP GET Request
OID - ccnSystem/sysUpTime
NE1
CCN
NE2
CCN
Host
Gerente
SNMP Gateway
CCN

## Slide 64: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
não possui o
conteúdo solicitado
Host Gerente inicia a consulta e gera uma mensagem SNMP GET Request
para “System/sysUpTime” OID (1.3.6.1.2.X.1.3)
SNMP Gateway CCN converte a mensagem para um pacote de interesse
“/label_NE2/ccnSystem/sysUpTime”
SNMP Gateway CCN envia o pacote de interesse para a rede de elementos CCN
NE1 não possui o conteúdo solicitado
NE1 transfere a mensagen de Interesse para os demais NEs na rede
Operação GET
Mapeamento para CCN
Interest /NE1/ccnSystem/sysUpTime
SNMP GET Request
OID - ccnSystem/sysUpTime
NE1
CCN
NE2
CCN
Host
Gerente
SNMP Gateway
CCN

## Slide 65: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Mapeamento para CCN
Interest /NE2/ccnSystem/sysUpTime
(Data /NE2/ccnSystem/sysUpTime)
O conteúdo ““/label_NE2/ccnSystem/sysUpTime” é encontrado
O elemento NE2 responde a requisição com a mensagem de dados
Elemento NE1 armazena ““/label_NE2/ccnSystem/sysUpTime” em
seu cache e encaminha para o Gateway.
armazenado em
cache
(Data /NE2/ccnSystem/sysUpTime)
SNMP GET Request
OID - ccnSystem/sysUpTime
possui o conteúdo
solicitado
não possui o
conteúdo solicitado
Operação GET
NE1
CCN
NE2
CCN
Host
Gerente
SNMP Gateway
CCN

## Slide 66: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Mapeamento para CCN
Interest /NE2/ccnSystem/sysUpTime
SNMP GET Request
OID - ccnSystem/sysUpTime
(Data /NE2/ccnSystem/sysUpTime)
O SNMP Gateway CCN converte a mensagem de dados ““/label_NE2/ccnSystem/sysUpTime”
para uma mensagem SNMP GET Response que é encaminhada para o Host Gerente.
GET Response
(OID - System/sysUpTime)
(Data /NE2/ccnSystem/sysUpTime)
armazenado em
cache
Operação GET
NE1
CCN
NE2
CCN
Host
Gerente
SNMP Gateway
CCN
possui o conteúdo
solicitado
não possui o
conteúdo solicitado

## Slide 67: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Mapeamento para CCN
Interest /NE1/ccnSystem/sysObjectID
Host Gerente inicia a consulta e gera uma mensagem SNMP GET-NEXT Request
para OID - 1.3.6.1.2.X.1.1 (+1), (ccnSystem/sysDescr), sendo
OID 1.3.6.1.2.X.1.2 (ccnSystem/sysObjectID)
SNMP Gateway CCN converte a mensagem para um pacote de interesse
“/label_NE1/ccn System/sysObjectID”
O resto do processo segue igual a operação GET.
SNMP GET-NEXT Request
OID - ccnSystem/sysDescr (+1)
OID - ccnSystem/sysObjectID
Operação GET-NEXT
NE1
CCN
NE2
CCN
Host
Gerente
SNMP Gateway
CCN

## Slide 68: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Mapeamento para CCN
Interest /NE1/ccnSystem/sysObjectID
Host Gerente inicia a consulta e gera uma mensagem SNMP GET-BULK Request
de acordo com o parâmetro “max-repetitions” para OID - 1.3.6.1.2.X.1.1 (+3).
Eexemplo:
OID 1.3.6.1.2.X.1.1 (/System/sysDescr)
OID 1.3.6.1.2.X.1.2 (/System/sysObjectID)
OID 1.3.6.1.2.X.1.3 (/System/sysUptime)
SNMP Gateway CCN converte cada uma das mensagens para um pacote de interesse, Exemplo: “/label_NE1/ccn System/sysDescr” e assim por diante.
O resto do processo é igual a operação GET.
SNMP GET-BULK Request
OID – System (+3)
OID - ccnSystem/sysDescr
OID - ccnSystem/sysObjectID
OID - ccnSystem/sysUpTime
Operação GET-BULK
NE1
CCN
NE2
CCN
Host
Gerente
SNMP Gateway
CCN

## Slide 69: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Mapeamento para CCN
(Interest /NE1/ccnSystem/ccnsysName)
SNMP SET Request
OID 1.3.6.1.2.1.100.1.1
(ccnSystem/ccnsysName)
(Data /NE1/ccnSystem/ccnsysName)
SET Response
(valor alterado com sucesso)
conteúdo “ccnsysName”
alterado!
Operação SET
Gerente
(NMS)
SNMP Gateway
CCN
possui o conteúdo alvo
(1)
(2)
(3)
(4)
NE1(CCN)

## Slide 70: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Mapeamento para CCN
Interest /NE1/ccnSystem/sysContact
Host Gerente inicia a solicitação de alteração de valor e gera uma mensagem SNMP
SET Request para “ccnSystem/sysContac” OID (1.3.6.1.2.X.1.4),
com o valor suporte@dominio.com.
SNMP Gateway CCN converte a mensagem para um pacote de interesse
“/NE1/ccnSystem/sysContac”.
SNMP Gateway CCN envia o pacote de interesse para a rede de elementos CCN.
SNMP SET Request
OID - ccnSystem/sysContact
“suporte@dominio.com”
Operação SET
NE1
CCN
NE2
CCN
Host
Gerente
SNMP Gateway
CCN

## Slide 71: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Data /NE1/ccnSystem/sysContact
O elemento NE1 tem o conteúdo “/label_NE1/System/sysContac” em seu cache
O conteúdo de “sysContact’” é alterado de acordo com o novo valor informado
O elemento NE1 responde a solicitação de alteração com a mensagem de dados
“sysContact”alterada
possui o conteúdo
alvo
Mapeamento para CCN
Interest /NE1/ccnSystem/sysContact
O conteúdo de “sysContact”
é alterado para “suporte@dominio.com”
SNMP SET Request
OID - ccnSystem/sysContact
“suporte@dominio.com”
Operação SET
NE1
CCN
NE2
CCN
Host
Gerente
SNMP Gateway
CCN

## Slide 72: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Data /labelNE1/ccnSystem/sysContact
(com o novo valor)
O SNMP Gateway CCN converte a mensagem de dados “/label_NE1/System/sysContact”
para uma mensagem SNMP SET Response que é encaminhada de volta para o Host Gerente
SET Response
(valor alterado com sucesso)
Mapeamento para CCN
Interest /labelNE1/ccnSystem/sysContact
possui o conteúdo
alvo
O conteúdo de “sysContact”
é alterado para “suporte@dominio.com”
SNMP SET Request
OID 1.3.6.1.2.X.1.4
ccnSystem/sysContact
“suporte@dominio.com”
Operação SET
NE1
CCN
NE2
CCN
Host
Gerente
SNMP Gateway
CCN

## Slide 73: Mapeamento das operações básicas do SNMP para CCN
Data /labelNE1/ccnSystem/ccnsysName
(com o novo valor)
O SNMP Gateway CCN converte a mensagem de dados “/NE1/System/ccnsysName”
para uma mensagem SNMP SET Response que é encaminhada de volta para o Host Gerente
SET Response
(valor alterado com sucesso)
possui o conteúdo
alvo
O conteúdo de “ccnsysName”
é alterado para “nome_NE”
Operação SET
Mapeamento para CCN
(Interest /NE1/ccnSystem/ccnsysName)
SNMP SET Request
OID 1.3.6.1.2.1.100.1.1
(ccnSystem/ccnsysName)
NE2(CCN)
Gerente
(NMS)
SNMP Gateway
CCN
NE1(CCN)

## Slide 74: Mapeamento da operação "TRAP" do SNMP para CCN
(3)
SNMP
UDP
IP
LINK
GERENTE
(NMS)
SNMP
UDP
IP
LINK
AGENTE SNMP
(MIB CCN)
TRAPs
LINK/FACE
MAPEAMENTO - TRAP
SERVIDOR
DE GERÊNCIA
LINK/FACE
AGENTE CCN
NÓ CCN
SNMP GATEWAY CCN
Subscriber
Notify()
Consumer
Cadastro
Gerente
para envio
de Traps
(1)
Publicação dos
eventos
“linkUP”e/ou
“linkDown”
(2)
Interesse ou desinteresse
nos eventos “linkUP”
e/ou “linkDown”
Notificação indireta dos Eventos “linkUP” e/ou “linkDown”
(from Publisher to Subscriber)
(4)
(5)
Publisher
Notification
Service
Subscribe
Unsubscribe
Notify()
Producer
Notifica
Uso do “Publish/Subscribe” para mapeamento da TRAP

## Slide 75: Mapeamento da operação "TRAP" do SNMP para CCN
Host Gerente
PRINCIPAL
Host Gerente
BACKUP
NE1
CCN
NE2
CCN
Cadastro dos Gerentes
para envio de Traps
SNMP Gateway
CCN
O “Sub-agente” do Gateway SNMP cadastra os Servidores (NMS) que receberão as TRAPs.
Sub-agente
Operação TRAP

## Slide 76: Mapeamento da operação "TRAP" do SNMP para CCN
NE1 e ou NE2 publicam a notificação dos conteúdos
/label_NE/ccnSystem/linkDown
/label_NE/ccnSystem/linkUP
O processo “Producer” (Publisher) dentro do nó CCN, publica a notificação dos conteúdos;
O elementos NE1 e NE2 publicam a notificação dos conteúdos
“/NE1/ccnSystem/linkDown” e “NE1/ccnSystem/linkUP”, que serão utilizado como
forma de eventos.
Producer
Producer
Operação TRAP
Host Gerente
PRINCIPAL
Host Gerente
BACKUP
SNMP Gateway
CCN
NE1
CCN
NE2
CCN

## Slide 77: Mapeamento da operação "TRAP" do SNMP para CCN
O processo “Consumer” (Subscribe) dentro do SNMP Gateway CCN, gera o interesse de
recebimento dos eventos:
“Interest /label_NE/ccnSystem/linkDown”
“Interest /label_NE/ccnSystem/linkUP”
Consumer
Operação TRAP
Host Gerente
PRINCIPAL
Host Gerente
BACKUP
NE1
CCN
NE2
CCN

## Slide 78: Mapeamento da operação "TRAP" do SNMP para CCN
armazenado em
cache
O NE2 gera o conteúdo
/label_NE/ccnSystem/linkDown
O nó NE2 gera o conteúdo “/NE2/ccnSystem/linkDown” como notificação do evento
relacionado com a alteração de estado de uma interface, de “link UP” para “link Down”.
O elemento NE1 armazena o conteúdo em seu cache e encaminha para o SNMP Gateway CCN.
Operação TRAP
Host Gerente
PRINCIPAL
Host Gerente
BACKUP
SNMP Gateway
CCN
NE1
CCN
NE2
CCN

## Slide 79: Mapeamento da operação "TRAP" do SNMP para CCN
Host Gerente
PRINCIPAL
Host Gerente
BACKUP
SNMP Gateway
CCN
armazenado em
cache
O NE2 gera o conteúdo
/label_NE/ccnSystem/linkDown
O SNMP Gateway CCN converte a notificação do envento no formato de TRAP e
encaminha para para ambos os Servidores cadastrados.
Operação TRAP
NE1
CCN
NE2
CCN